IZDELAVA AKVATERARIJA ZA VODNO ŽELVO

Odločil sem se narediti akvaterarij za vodno želvo, tokrat iz pleksija (akrilnega ali aglas stekla) debeline 1 cm.

Na tak način se lahko izdela tudi navaden terarij iz tanjšega pleksija in poljubnih mer.

Namesto stekla sem uporabil pleksi, zato ker se ga lažje obdeluje ter oblikuje, je tudi toplotni izolator in bo tako izguba toplote manjša.

Njegove mere bodo Š 53 - D 69 - V 50 cm (to bo 160 litrski akvaterarij, v njem pa bo vodna gladina visoka 30 cm, tako da bo v njem 106 litrov vode, preostanek pa bo namenjen za kopno kjer se bo želva sprehajala na polički po suhem).

V tovarni Akril v Trebnjem sem naročil pleksi steklo narezano po meri in posebno lepilo za lepljenje pleksi stekla.

Tam vam narežejo pleksi samo na želene pravokotne mere, razne vdolbine in izreze pa sem moral narediti sam.

Pravokotne izreze sem naredil tako, da sem v vsakem kotu, kjer pride izrez, zvrtal luknjo in nato z vbodno žago izrezal odprtino in jo nato pobrusil z grobo pilo, tako da je površina ravna in vogali pravokotni.

Večje okrogle odprtine pa napravim v pleksi z raznimi rezkarji (za les, plastiko ali keramiko).

Na pleksiju je še zaščitna folija, zato ni prozoren.

Nato sem začel z izdelavo in najprej izrezal vse večje odprtine tako, da so pripravljene za lepljenje.

Zatem sem pripravil - zmešal primerno količino Novopop lepila z pospeševalcem-trdilcem in ko iz njega izginejo mehurčki, je lepilo pripravljeno za lepljenje.

(Lepilo in pospeševalec je potrebno hraniti v hladilniku, kajti če je na toplem se kaj hitro, v par tednih strdi tudi brez pospeševalca).

Najprej sem prilepil na dno zadnjo stranico, potem pa še desno stranico na dno in zadnjo stranico. Kotne stike sem prelepil-fiksiral s kleparskim lepilnim trakom in pustil 6 ur, da se lepilo posuši.

Nato pride na vrsto lepljenje notranjih delov akvaterarija. Pri tem si pomagam tako, da najprej pritrdim začasni nosilec npr. aluminijasti kotni profil na določeno višino, zatem namažem z lepilom robove notranjega dela, ga položim na začasni nosilec in prilepim na stranici.

Na isti način namestim še vse preostale vmesne-notranje dele akvaterarija.

Ko se lepilo posuši, prilepim še levo in sprednjo stranico in jo fiksiram s kleparskim lepilnim trakom.

Naslednji dan postavim terarij tako, da stoji pod kotom 45° in z lepilom zalijem, približno 2-3 mm na debelo, kotno stičišče-kot. To ponovim trikrat, da je stičišče zalito približno 1 cm na debelo. (Lahko se pa zalije naenkrat 1 cm na debelo, samo se potem lepilo dlje suši.)

Tako zalijem vsa notranja kotna stičišča (saj bo tako terarij 100% vodotesen, pri navadnih terarijih pa to ni potrebno).

Zatem pritrdim-prilepim še razne dodatne stvari in nosilce: za grelec, poličko-teraso, sesalno cev vodne črpalke, razne obrobe, itd.

Nato namestim na zgornji del še aluminijast U profil, v katerega vstavim zgornji pokrov, ki se bo drsno odpiral tako, da se ga bo dalo izvleči.

Sestavljen pa je iz treh delov pleksi stekla: poličke, neonske svetilke pritrjene na pleksi in pokrova, ki je namenjen odpiranju pri hranjenju in čiščenju.

Vse troje pa se potem da odpreti-izvleči zaradi lažjega dostopa pri generalnem čiščenju akvaterarija.

Odstraniti je mogoče tudi vse rešetkaste poličke iz črne plastike, ki se nahajajo v akvaterariju in so pritrjene samo z varovali-zatiči.

Tako pa izgleda dokončan terarij z vso notranjo in zunanjo opremo.

Slika zaprtega akvaterarija.

Pa še prikaz odpiranja-odstranjevanja pokrova in neonske svetilke, enako se lahko odstrani tudi polička.

Takole pa potem vodna želva lahko uživa v njem.

Pa še cenik in ostalo o pleksi steklu:

Pleksi se dobi najceneje v tovarni Akripol v Trebnjem.

AKRIPOL d.d. 
Prijateljeva 11, 8210 Trebnje
Tel: 068 44 300, Fax: 068 44 611

Jaz sicer pokličem v komercialo na tel: 07 348 16 27 in se tam dogovorim za nakup in razrez pleksija (dimenzije plošč jim pošljem po faxu).

Pleksi pa lahko dvignem samo ob petkih, kajti takrat izdajajo pleksi, ki je razrezan po naročilu od 07h do 15h.

Cenik za pleksi ali akrilno steklo:

Jaz najpogosteje uporabljam naslednje debeline pleksija

| debelina | cena neto za 1 m2 | DDV | cena bruto za 1 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 mm | 8.200 SIT | 1.640 SIT | 9.840 SIT |
| 10 mm | 13.800 SIT | 2.760 SIT | 16.560 SIT |
| 15 mm | 21.700 SIT | 4.340 SIT | 26.040 SIT |

Imajo pa različne debeline pleksija od 0,5 do 20 mm.

Če hočete, da vam pleksi razrežejo po vaših merah, plačate dodatnih 5% na ceno pleksija, ki ste ga naročili.

In še cenik v katerega je že vračunan razrez po naročilu

| debelina | cena za 1 m2 | cena za 2 m2 | cena za 3 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 mm | 10.332 SIT | 20.664 SIT | 30.996 SIT |
| 10 mm | 16.891 SIT | 33.782 SIT | 50.674 SIT |
| 15 mm | 31.248 SIT | 32.810 SIT | 93.744 SIT |

Potem rabite še lepilo Novopop in pospeševalec (trdilec), katerega primešamo lepilu  za lepljenje pleksija. Oboje pa prodajajo samo v njihovi maloprodajni trgovini.

1 liter lepila s pospeševalcem vred stane 3.200 SIT.

Jaz sem porabil za moj akvarij 2.41 m2 razrezanega pleksija (48.000 SIT) in 1 liter lepila (3.200 SIT), kar skupaj znese 51.200 SIT.

Naj povem še to, da pleksi lahko oblikujete (krivite), če ga segrejete s toplotnim fenom ali plamenom.

Lepilo pa lahko nanašate v več plasteh (kotni spoji mojega terarija imajo tri sloje lepila, ki se ga sploh ne opazi).

Nanešeno lepilo do debeline 3mm se suši cca. 5-6 ur, da pa je povsem odporen na vodo, pa najmanj 24 ur. Čim debelejša je nanešena plast lepila, dlje se bo lepilo sušilo.